## Slide 1
Corso di Elettronica di Potenza e di Controllo
Alessio Manuelli
Progettazione di un convertitore DC-DC di tipo Buck-Boost

## Slide 2: Specifiche Buck-Boost C
Buck-Boost C
Tensione di ingresso nominale | 5 V
Tensione di uscita regolata | - 5 V
Frequenza di switching | 1 MHz
Ripple della tensione di uscita | < 0.02 ∙ ¦Vo¦
Resistenza di carico (min, max) | [0.5, 50] Ω
Regione di funzionamento | CCM
Banda | 100 Hz < fc < 300 Hz
Margine di fase | 𝜋/2 (±10%)
Efficienza | > 70%
Tensione di riferimento Vref | - 1 V
VM | 1 V

## Slide 3: Modello M1: steady state per grandi segnali
Buck-Boost C
Utilizzo le ipotesi valide in steady state per condensatore e induttore:
= = =

## Slide 4: Calcolo L minima
Buck-Boost C
=
Quindi L > Lmin =
= = 0.2 A L > Lmin = 6.25u H

## Slide 5: Calcolo C minima
Buck-Boost C
Durante ton il condensatore si scarica su R = =
Da specifica: < 0.1 V
< 0.1 C >
Il caso più stringente si ha con Rmin = 0.5 per cui si ottiene C > Cmin = 25 uF

## Slide 6: Modello M2: steady state per grandi segnali con perdite
Buck-Boost C
tON
M ON
D OFF
tOFF
M OFF
D ON

## Slide 7: Modello M2: steady state per grandi segnali con perdite
Buck-Boost C
Duty Cycle con perdite:
Calcolo resistenza serie massima del condensatore:
Per avere un alta efficienza di conversione dobbiamo avere:

## Slide 8: Efficienza di conversione
Buck-Boost C
Contributi dovuti alla conduzione:
=
=
=
=
Contributi dovuti allo switching sul MOSFET:
=
Con:
=
=
=

## Slide 9: Scelta dei componenti
Buck-Boost C
INDUTTORE | CONDENSATORE | DIODO | MOSFET
Requisiti: Vstress = 5 V IDC,MAX= 20 A ipeak = 20.2 A | Requisiti: VDC,MAX = 5 V RC,ESR(MAX) = 9.8 m | Requisiti: VRRM = 11 V IF,AV = 20.2 A | Requisiti: VDS,MAX = 11 V ID,MAX = 10 A
Componente scelto: COILCRAFT XAL1510-103 Lnom = 10 uH L @ 20 A = 8.4 uH RL,ESR = 9 m | Componente scelto: KEMET MLCC C1210C106K3RACTU Cnom = 30 uF C @ 5 V = 29.1 uF RC,ESR = 1.48 m Ne metto 3 in parallelo | Componente scelto: ROHM RBR30T30ANZ VRRM = 30 V IF,AV = 30 A Vγ 0.45 V RD 0 | Componente scelto: INFINEON IRLHS6242 VDS,MAX = 20 V ID = 12 A RON= 11.7 m Ciss = 1110 pF Coss = 260 pF Ciss = 180 pF
INDUTTORE | CONDENSATORE | DIODO | MOSFET
Requisiti: Vstress = 5 V IDC,MAX= 20 A ipeak = 20.2 A |  | Requisiti: VRRM = 11 V IF,AV = 20.2 A | Requisiti: VDS,MAX = 11 V ID,MAX = 10 A

## Slide 10: Stima dell’efficienza e della potenza persa
Buck-Boost C
PLOSS = 0.0994 W
D = 0.5218
PLOSS = 11.4 W
D = 0.5548
Grafico teorico efficienza in funzione del carico:

## Slide 11: Simulazione a loop aperto con perdite
Buck-Boost C

## Slide 12: Simulazione a loop aperto con perdite
Buck-Boost C
IDIODO =
0 durante tON
iL durante tOFF
IMOSFET =
iL durante tON
0 durante tOFF

## Slide 13: Simulazione a loop aperto con perdite – R = 5 Ω
Buck-Boost C

## Slide 14: Simulazione a loop aperto con perdite - Rmin
Buck-Boost C
< 0.1

## Slide 15: Modello M3: variazioni, senza perdite e per piccoli segnali
Buck-Boost C
Funzioni di trasferimento
LPF
E
J

## Slide 16: Grafici a loop aperto delle funzioni di trasferimento
Buck-Boost C
R = 5
Poli complessi coniugati

## Slide 17: Guadagno d’anello non compensato
Buck-Boost C

## Slide 18: Simulazione modello di piccolo segnale a loop aperto
Buck-Boost C
Gradino Duty Cycle:
Variazione tensione di uscita attesa:

## Slide 19: Progettazione del controllore per il feedback
Buck-Boost C
con:
Data la specifica sulla banda, sul margine di fase e valutando modulo e fase di Tu in fc, si ricavano le specifiche per il compensatore:
.
Considero R = 5

## Slide 20: Progettazione del controllore per il feedback
Buck-Boost C
Per rispettare le specifiche sul margine in fase scelgo un compensatore integrativo con fc = 105 Hz:
La frequenza di crossover del compensatore si ricava considerando l’andamento inversamente proporzionale alla frequenza che ha il modulo del compensatore:
Per quanto riguarda il margine di fase:

## Slide 21: Guadagno d’anello compensato dal feedback
Buck-Boost C
Controllo sul disturbo ad alta frequenza:
Risulta:
La condizione risulta essere rispettata.
Infine avendo scelto un compensatore integrativo l’errore a regime sarà nullo.

## Slide 22: Simulazione modello di piccolo segnale a loop chiuso
Buck-Boost C
Gradino del riferimento:
Variazione tensione di uscita attesa:

## Slide 23: Simulazione del convertitore in feedback
Buck-Boost C

## Slide 24: Simulazione del convertitore in feedback - R
Buck-Boost C
Nessun disturbo in ingresso

## Slide 25: Simulazione del convertitore in feedback - R
Buck-Boost C
Disturbo in ingresso a = 500 Hz

## Slide 26: Simulazione del convertitore in feedback - R
Buck-Boost C
Disturbo in ingresso a circa = 10 Hz

## Slide 27: Simulazione del convertitore in feedback - Rmin
Buck-Boost C

## Slide 28: Simulazione del convertitore in feedback - Rmax
Buck-Boost C

## Slide 29: Stima dell’efficienza utilizzando LTspice
Buck-Boost C

## Slide 30: Stima dell’efficienza utilizzando LTspice
Buck-Boost C
Grafico simulato efficienza in funzione del carico:
Rmin